# 喷漆室内气流对涂装的影响

在实际生产中,喷漆室内的气流主要是为了尽快排出喷涂时所产生的漆雾,以保证操作人员的健康与安全,最大可能地减少火灾、爆炸的可能性,同时可防止漆雾飘落在湿的涂膜上,影响涂膜质量。喷漆室内的气流形状及风速对涂装效果有着较大的影响,如过大的风速可使一次涂着率过低,造成涂料的浪费,同时使能源消耗较大。而汽车在喷漆室中也会对气流产生很大的影响,这时较大的风速也容易使在车顶的部位出现紊流现象,从而影响到涂装成膜的均匀性;过低的风速则会造成喷涂时漆雾过大,使工作环境恶化,漆雾落在湿漆膜上也会给涂膜带来一些弊病,如光泽降低等。同时过大的漆雾会影响到操作人员的健康与安全,增加了火灾的危险性。为了满足以上各种条件,达到较好的涂装效果,一般要求是使喷漆室内的气流尽量均匀,风速的波动范围尽可能小。